Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Никольского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети, понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 10 кВ и 
0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходят магистальные воздушные линии электропередач 110 кВ и 220 кВ.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям 10 кВ.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Никольского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 1х60кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 1х60кВА |
| ТП3 | 1х40кВА |
| ТП4 | 1х40кВА |
| ТП5 | 1х40кВА |
| ТП6 | 1х40кВА |
| ТП7 | 1х60кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

- Проектом предусматривается вынос существующих ВЛ в с. Никольское, проходящих по проектной территории, по основным улицам села.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Никольский сельсовет | 132,3062 | 410,6227 | 410,6227 | 85,536 | 496,1587 |

*Без учета промышленных предприятий

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Никольского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций, расположенных в д. Кувакино, с. Никольское, д. Ведресово.

В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| 1 очередь* | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Никольский сельсовет | 161 | 586 | 87 | 673 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов проектом  предусматривается строительство контейнера узлов связи (КУС) в с. Никольское и реконструкция существующих путем увеличения емкости контейнера узлов связи.

Места размещения проектируемого контейнера узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства*	- 160 шт.

на расчетный срок*	- 90 шт.

*Без учета промышленных предприятий